## Slide 1: 2021 Synopsys ARC 盃 AIoT 設計應用競賽 初賽作品
報告人- 蕭又瑜 彭恩宇
2021/05/30
作品標題-Driver Feedback System for Steering Style

## Slide 2: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度

## Slide 3: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度

## Slide 4: 作品概述
目標
  協助駕駛人了解自身駕車風格
  改善駕車技術、培養安全駕駛行為
  提升駕車效率（如節省油耗）

## Slide 5: 作品概述
使用情境
  將裝置安裝於機車車頭或汽車擋風玻璃
  裝置啟動後，Himax WE-I Plus開發板會偵測目前車輛行駛的數據（三軸加速度、前方景物）
  利用人工智慧模型，根據以上蒐集數據推論目前車輛行駛的狀態（巡航、怠速、煞車等等）
  顯示模型推論出的行駛狀態
  結束駕駛後，利用人工智慧模型針對完整駕駛過程來分析駕車行為
  分析完成後，系統針對駕車行為給予建議以及評分
  顯示分析結果、建議以及評分給駕駛人

## Slide 6: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度

## Slide 7: 難點與創新
難點
  模型訓練與架構
    基於車種、排氣量、懸吊裝置等差異，會使不同車輛在同樣的行駛狀態時產生不同的數據，若要使作品可以應用在不同的車種上，可能需要因應車種來訓練不同的模型
    目前模型的輸入數據為一段連續時間測得的三軸加速度，我們必須決定該連續時間的長度，且測試結果也表示挑選的時間長度，對模型準確率影響重大
    收集訓練模型的數據集時，資料本身不一定乾淨（如收集車輛起步的資料時，可能也會記錄到怠速與巡航時的數據），可能需要再手動去除不理想的數據，把目標的數據留下來
    三軸加速度計測得的數據有許多震盪，可能影響模型的訓練與判斷
    當開發板擺放歪斜時，可能影響模型的判斷結果
    人工智慧模型如果要同時用三軸加速度與前方景物圖片來進行推論，需要設計理想的模型架構來整合兩種不同的數據

## Slide 8: 難點與創新
創新
  為外接裝置，不需要連接車輛本身的系統，容易安裝與拆卸
  可以因應不同車種，使用不同的人工智慧模型來應用
  針對在地交通狀況及駕駛進行分析
  智慧提醒駕駛人操駕習慣，進而達到高效率低油耗的駕駛表現

## Slide 9: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度

## Slide 10: 設計與實現
硬體
  以Himax WE-I Plus開發板進行開發
  以開發板內建鏡頭拍攝前方景物
  使用開發板的加速度計紀錄三軸加速度
軟體
  利用Keras設計CNN(Convolutional Neural Network)模型，以連續時間內紀錄的資料來推論車輛的駕駛行為
  將Keras模型轉換成tensorflow lite的模型，再將tensorflow lite模型轉為.cc檔
  將模型佈署在Himax WE-I Plus開發板
  以C語言語言進行後續整體駕駛狀況分析

## Slide 11: 設計與實現
系統架構

## Slide 12: Agenda
作品概述
難點與創新
設計與實現
作品進度

## Slide 13: 作品進度
模型
  原訂使用LSTM模型來判斷行駛狀態，但因為tensorflow lite for microcontroller尚不支援LSTM與RNN模型，佈署在開發板後會產生Error，所以改用CNN模型
  使用keras來開發CNN模型，在並能轉檔成使用int8作為輸入與輸出的tensorflow lite模型
  目前只有利用開發板內建的三軸加速度計的數據來推論行駛狀態，尚未使用鏡頭拍攝行車畫面
  以aeon my150（排氣量150cc的輕檔車）收集以下四種類型的資料：
    怠速
    巡航
    起步
    煞停

## Slide 14: 作品進度
硬體